## Slide 1: AKOmpaniament
SLAJDY: HTTP://AKO.DRAGONIC.EU
[PATCH 1] 2017-11-20

## Slide 2: REJESTRY
EAX | EBX | ECX | EDX
ESI | EDI | ESP | EBP
EFLAGS | EIP | …?

## Slide 3: REJESTRY
EAX | EBX | ECX | EDX
ESI | EDI | ESP | EBP
EFLAGS | EIP | …?

## Slide 4: ARSENAŁ
NOP, MOV, XCHG, LEA, PUSH{F/A}, POP{F/A}
STC, CLC, CMC, CBW, CWDE, CWD, CMP, BT{S/R/C}
ADD, ADC, SUB, SBB, {I}DIV, {I}MUL, INC, DEC
SAL/R, SHL/R, ROL/R, RCL/R
NEG, NOT, AND, OR, XOR
JMP, J???, CALL, RET

## Slide 5: ARSENAŁ
FINIT, FLD, FILD, FLD{Z/1/PI/L2E/L2T/LG2/LN2}
F{I}ADD{P}, F{I}SUB{P}, F{I}MUL{P}, F{I}DIV{P}
FSQRT, FSIN, FCOS, FABS, F2XM1, FRNDINT
FST{P}, FIST{P}, FXCH, FCHS, FCOMI

## Slide 6: NOP • NO OPERATION
¯\_(ツ)_/¯
ZAJMUJE 1 BAJT, 0x90

## Slide 7: MOV • MOVE DATA
MOV A, B
A = WARTOŚĆ B

## Slide 8: MOV • MOVE DATA
MOV EAX, EBX
EAX = WARTOŚĆ EBX

## Slide 9: MOV • MOVE DATA
MOV EAX, [EDX + 2*ESI + 0F420h]
EAX = WARTOŚĆ POD TYM ADRESEM ^

## Slide 10: SIB • SCALE, INDEX, BASE
ZASADY DLA: [EDX + 2*ESI + 0F420h]
JEDEN REJESTR BEZ MNOŻENIA
INDEX: DRUGI REJESTR * 1/2/4/8 (SCALE)
BASE, TJ WYBRANA STAŁA
NIE WOLNO UŻYWAĆ ESP
TYLKO DODAWANIE

## Slide 11: LEA • LOAD EFFECTIVE ADDRESS
LEA EAX, [EDX + 2*ESI + 0F420h]
EAX = EDX + 2*ESI + 0F420h

## Slide 12: MOV • MOVE DATA
MOV [adres], 80h
NA CO WSKAZUJE ADRES?

## Slide 13: MOV • MOVE DATA
MOV BYTE PTR [adres], 80h
WORD PTR 0080h
DWORD PTR 00000080h
QWORD PTR …00000080h

## Slide 14: MOV • MOVE DATA
ADRES: 0000F438h MOV BYTE PTR [ADRES], 80h
0000F410 02 00 03 00 01 00 00 00 30 84 04 08 34 00 00 00
0000F420 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00
0000F430 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00
0000F440 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00

## Slide 15: MOV • MOVE DATA
ADRES: 0000F438h MOV BYTE PTR [ADRES], 80h
0000F410 02 00 03 00 01 00 00 00 30 84 04 08 34 00 00 00
0000F420 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00
0000F430 ec 22 00 00 00 00 00 00 80 00 20 00 08 00 28 00
0000F440 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00

## Slide 16: MOV • MOVE DATA
ADRES: 0000F438h MOV WORD PTR [ADRES], 80h
0000F410 02 00 03 00 01 00 00 00 30 84 04 08 34 00 00 00
0000F420 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00
0000F430 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00
0000F440 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00

## Slide 17: MOV • MOVE DATA
ADRES: 0000F438h MOV DWORD PTR [ADRES], 80h
0000F410 02 00 03 00 01 00 00 00 30 84 04 08 34 00 00 00
0000F420 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00
0000F430 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00
0000F440 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00

## Slide 18: MOV • MOVE DATA
ADRES: 0000F438h MOV DWORD PTR [ADRES], 80h
0000F410 02 00 03 00 01 00 00 00 30 84 04 08 34 00 00 00
0000F420 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00
0000F430 ec 22 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 08 00 28 00
0000F440 ec 22 00 00 00 00 00 00 34 00 20 00 08 00 28 00

## Slide 19: XCHG • EXCHANGE
XCHG A, B
ZAMIEŃ WARTOŚĆ A  B
NIE WOLNO UŻYWAĆ STAŁYCH

## Slide 20: FLAGI • SET/CLEAR/COMPLEMENT
STC -> CF = 1
CLC -> CF = 0
CMC -> CF = !CF

## Slide 21: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
00
00
00
00
64
5F
ESP: 00FF563A
EAX: 5204F36B
EDX: 00000000
ESP

## Slide 22: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
00
00
00
00
64
5F
ESP: 00FF563A
EAX: 5204F36B
EDX: 00000000
EIP
ESP

## Slide 23: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
6B
F3
04
52
64
5F
ESP: 00FF5636
EAX: 5204F36B
EDX: 00000000
EIP
ESP

## Slide 24: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
6B
F3
04
52
64
5F
ESP: 00FF5636
EAX: 5204F36B
EDX: 00000000
EIP
ESP

## Slide 25: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
6B
F3
04
52
64
5F
ESP: 00FF5638
EAX: 5204F36B
EDX: 0000F36B
EIP
ESP

## Slide 26: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
6B
F3
04
52
64
5F
ESP: 00FF5638
EAX: 5204F36B
EDX: 0000F36B
EIP
ESP

## Slide 27: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
6B
F3
04
52
64
5F
ESP: 00FF563A
EAX: 52045204
EDX: 0000F36B
EIP
ESP

## Slide 28: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
6B
F3
04
52
64
5F
ESP: 00FF563A
EAX: 52045204
EDX: 0000F36B
EIP
ESP

## Slide 29: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
42
00
00
00
64
5F
ESP: 00FF5636
EAX: 52045204
EDX: 0000F36B
EIP
ESP

## Slide 30: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
42
00
00
00
64
5F
ESP: 00FF5636
EAX: 52045204
EDX: 0000F36B
EIP
ESP

## Slide 31: POP/PUSH • OPERACJE NA STOSIE
PUSH EAX
POP DX
POP AX
PUSH DWORD PTR 42
POP EAX
00
00
42
00
00
00
64
5F
ESP: 00FF563A
EAX: 00000042
EDX: 0000F36B
EIP
ESP

## Slide 32: CBW/CWDE/CWD • CONVERT BYTE/WORD/?
CBW: AX = AL (BYTE -> WORD)
CWDE: EAX = AX (WORD -> DWORD)
CWD: DX:AX = AX (WORD -> DWORD)
^ OPERACJE ZE ZNAKIEM ^
AX = -123 -> CWDE -> EAX = -123

## Slide 33: CBW/CWDE/CWD • CONVERT BYTE/WORD/?
BEZ ZNAKU?
AND EAX, 0000FFFFh
WYZERUJE WSZYSTKO NAD AX

## Slide 34: CBW/CWDE/CWD • CONVERT BYTE/WORD/?
BEZ ZNAKU?
AND EAX, 000000FFh
WYZERUJE WSZYSTKO NAD AL

## Slide 35: ADD/ADC/SUB/SBB • ADD/SUBTRACT
A += B | ADD A, B
A += B + CF | ADC A, B
A -= B | SUB A, B
A -= B + CF | SBB A, B
A += 1 | INC A
A -= 1 | DEC A

## Slide 36: ADD/ADC/SUB/SBB • ADD/SUBTRACT
EAX = FFFFFFFF
ADD EAX, 1
EAX = ????????

## Slide 37: ADD/ADC/SUB/SBB • ADD/SUBTRACT
EAX = FFFFFFFF
ADD EAX, 1
EAX = 00000000

## Slide 38: ADD/ADC/SUB/SBB • ADD/SUBTRACT
EAX = FFFFFFFF
ADD EAX, 1
EAX = 00000000
CF = 1

## Slide 39: ADD/ADC/SUB/SBB • ADD/SUBTRACT
EAX = 00000000
SUB EAX, 1
EAX = FFFFFFFF

## Slide 40: ADD/ADC/SUB/SBB • ADD/SUBTRACT
EAX = 00000000
SUB EAX, 1
EAX = FFFFFFFF
GANDHI APPROVES

## Slide 41: DIV/MUL • DIVIDE/MULTIPLY
DIV A: AL = AL/A, AH = RESZTA
AX = DX:AX / A, DX
EAX = EDX:EAX / A, EDX
MUL A: AX = AL * A
DX:AX = AX * A
EDX:EAX = EAX * A

## Slide 42: DIV/MUL • DIVIDE/MULTIPLY
DIV A: AL = AL/A, AH = RESZTA
AX = DX:AX / A, DX
EAX = EDX:EAX / A, EDX
EAX = 360 / 40: MOV EDX, 0
MOV EAX, 360
DIV 40

## Slide 43: BT/BTS/BTR/BTC • BIT TESTS
BT A, BIT: CF = BIT NA WYBRANEJ POZYCJI W A
BTS A, BIT: JW, PO CZYM USTAWIA GO NA 1
BTR A, BIT: JW, PO CZYM USTAWIA GO NA 0
BTC A, BIT: JW, PO CZYM USTAWIA GO NA !CF

## Slide 44: BT/BTS/BTR/BTC • BIT TESTS
BT A, BIT: CF = BIT NA WYBRANEJ POZYCJI W A
BTS A, BIT: JW, PO CZYM USTAWIA GO NA 1
BTR A, BIT: JW, PO CZYM USTAWIA GO NA 0
BTC A, BIT: JW, PO CZYM USTAWIA GO NA !CF
EAX: 00F37F5Ah -> BT EAX, 4 -> CF = ?

## Slide 45: BT/BTS/BTR/BTC • BIT TESTS
BT A, BIT: CF = BIT NA WYBRANEJ POZYCJI W A
BTS A, BIT: JW, PO CZYM USTAWIA GO NA 1
BTR A, BIT: JW, PO CZYM USTAWIA GO NA 0
BTC A, BIT: JW, PO CZYM USTAWIA GO NA !CF
EAX: 00F37F5Ah -> BT EAX, 4 -> CF = ?
5A: 01011010b --------------> CF = 1

## Slide 46: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 0100 1011 0010 1010b
SHL/SHR: SHIFT LEFT/RIGHT
SAL: TO SAMO CO SHL
SAR: UZUPEŁNIA OSTATNIM BITEM!

## Slide 47: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 0100 1011 0010 1010b SHR AX, 4
SHR AX, 4

## Slide 48: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 0010 0101 1001 0101b SHR AX, 4
SHR AX, 3

## Slide 49: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 0001 0010 1100 1010b SHR AX, 4
SHR AX, 2

## Slide 50: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 0000 1001 0110 0101b SHR AX, 4
SHR AX, 1

## Slide 51: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 0000 0100 1011 0010b SHR AX, 4
SHR AX, 0 -> DONE!

## Slide 52: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 0100 1011 0010 1010b SAR AX, 4
SAR AX, 4 -> AX JEST DODATNI == SHR

## Slide 53: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 1100 1011 0010 1010b SAR AX, 4
SAR AX, 4 -> AX JEST UJEMNY

## Slide 54: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 1110 0101 1001 0101b SAR AX, 4
SAR AX, 3 -> AX JEST UJEMNY

## Slide 55: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 1111 0010 1100 1010b SAR AX, 4
SAR AX, 2 -> AX JEST UJEMNY

## Slide 56: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 1111 1001 0110 0101b SAR AX, 4
SAR AX, 1 -> AX JEST UJEMNY

## Slide 57: SAL/SAR/SHL/SHR • BIT SHIFT
AX: 1111 1100 1011 0010b SAR AX, 4
SAR AX, 0 -> DONE!

## Slide 58: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX: 0100 1011 0010 1010b
ROL/ROR: ROTATE LEFT/RIGHT
RCL/RCR: ROTATE WITH CARRY L/R

## Slide 59: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX: 0100 1011 0010 1010b ROL AX, 4
ROL AX, 4
CF = ?

## Slide 60: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX: 1001 0110 0101 0100b ROL AX, 4
ROL AX, 3
CF = 0

## Slide 61: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX: 0010 1100 1010 1001b ROL AX, 4
ROL AX, 2
CF = 1

## Slide 62: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX: 0101 1001 0101 0010b ROL AX, 4
ROL AX, 1
CF = 0

## Slide 63: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX: 1011 0010 1010 0100b ROL AX, 4
ROL AX, 0 -> DONE!
CF = 0

## Slide 64: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX:?0100 1011 0010 1010b RCL AX, 4

## Slide 65: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX:?0100 1011 0010 1010b RCL AX, 4
^ WAT

## Slide 66: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX:?0100 1011 0010 1010b RCL AX, 4
^ CF = ?

## Slide 67: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX:?0100 1011 0010 1010b RCL AX, 4
^ CF = ? RCL AX, 4

## Slide 68: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX:01001 0110 0101 010?b RCL AX, 4
^ CF = 0 RCL AX, 3

## Slide 69: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX:10010 1100 1010 10?0b RCL AX, 4
^ CF = 1 RCL AX, 2

## Slide 70: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX:00101 1001 0101 0?01b RCL AX, 4
^ CF = 0 RCL AX, 1

## Slide 71: ROL/ROR/RCL/RCR • BIT ROTATE
AX:01011 0010 1010 ?010b RCL AX, 4
^ CF = 0 RCL AX, 0
DONE!

## Slide 72: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AND: 1 & 1 = 1, ELSE 0
OR: 0 | 0 = 0, ELSE 1
XOR: 1 * 0 = 1, 0 * 1 = 1, ELSE 0
NOT: 1 -> 0, 0 -> 1

## Slide 73: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
AND AX, 0000 1111 1111 0000b

## Slide 74: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
AND AX, 0000 1111 1111 0000b
AX: 0000 1100 1010 0000b

## Slide 75: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
OR AX, 0000 1111 1111 0000b

## Slide 76: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
OR AX, 0000 1111 1111 0000b
AX: 0010 1111 1111 1001b

## Slide 77: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
XOR AX, 0000 1111 1111 0000b

## Slide 78: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
XOR AX, 0000 1111 1111 0000b
AX: 0010 0011 0101 1001b

## Slide 79: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
XOR AX, 0000 1111 1111 0000b
^ WYBIÓRCZA 0011 0101 NEGACJA

## Slide 80: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
NOT AX
AX: 1101 0011 0101 0110b

## Slide 81: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
NEG AX
AX: ?

## Slide 82: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
NEG AX = NOT A, INC A
AX: 1101 0011 0101 0110b

## Slide 83: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
AX: 0010 1100 1010 1001b
NEG AX = NOT A, INC A
AX: 1101 0011 0101 0111b

## Slide 84: NEG/NOT/AND/OR/XOR • BIT OPS
NOT: A = !A | NOT 0101b -> 1010b
NEG: A = -A | NEG 13 -> -13

## Slide 85: KOPROCESOR
WSZYSTKIE WCZESNIEJSZE INSTRUKCJE ARYTMETYCZNE PRACUJĄ NA LICZBACH CAŁKOWITYCH – FLOATY OBSŁUGUJE KOPROCESOR. ZANIM UŻYJESZ, ODPAL FINIT ABY GO ZAINICJALIZOWAĆ.

## Slide 86: KOPROCESOR
KOPROCESOR MA SWÓJ 8-ELEMENTOWY STOS OD ST(0) DO ST(7) – JEŚLI COŚ TU ŁADUJEMY, WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ PRZESUNIĘTE W DÓŁ O 1 POZYCJĘ I ST(0) = ŁADOWANY ELEMENT.

## Slide 87: CO MOŻNA ZAŁADOWAĆ NA STOS X87
FLD A: FLOAT Z ST(0..6)/PAMIĘCI
FILD A: INTEGER Z PAMIĘCI
FLDZ: 0, FLD1: 1
FLDL2E: LOG2(E)
FLDLG2: LOG10(2)
FLDPI: LICZBA PI
FLDL2T: LOG2(10)
FLDLN2: LN(2)

## Slide 88: OPERACJE X87
FST: SKOPIUJ ST(0) DO ST(*)/PAMIĘCI
FSTP: JAK WYŻEJ, PLUS USUWA ST(0)
FIST(P): ZAOKRĄGL DO SIGNED INTA I ZAPISZ DO PAMIĘCI (PO CZYM USUŃ ST(0))
FXCH A: ZAMIEŃ ST(0) Z PODANYM ST(*)
FCHS: ZMIEŃ ZNAK ST(0) NA PRZECIWNY

## Slide 89: OPERACJE X87
F??? A: ST(0) <?> A (PAMIĘĆ Z FLOATEM)
F??? A, B: A <?> B, ST(0) MUSI BYĆ A/B
F???P: ST(1) <?> ST(0), POP ST(0)
F???P A, ST(0): A <?> ST(0), POP ST(0)
FI??? A: ST(0) <?> DOUBLE_CAST(A)
OPERACJE: ADD, SUB, MUL, DIV

## Slide 90: OPERACJE X87
POZOSTAŁE OPERACJE NA ST(0):
FSQRT: PIERWIASTEK KWADRATOWY
FSIN/FCOS: SINUS/COSINUS
FABS: WARTOŚĆ CAŁKOWITA
F2XM1: (2 * ST(0)) – 1
FRNDINT: ZAOGRĄGL DO NAJBLIŻSZEGO INTA

## Slide 91: OPERACJE X87
CO ZWYKLE ROBIMY Z KOPROCESOREM:
ŁADUJEMY DANE NA STOS (FILD, FLD, …)
WYKONUJEMY OBLICZENIA WG ZADANIA
ZRZUCAMY DO PAMIĘCI
ODCZYTUJEMY Z PAMIĘCI DO REJESTRU

## Slide 92: PORÓWNANIA I SKOKI
TO WSZYSTKO WYKONUJE SIĘ LINIOWO, JEDNO PO DRUGIM. JAK KONTROLOWAĆ PRZEPŁYW PROGRAMU?
DZIAŁANIA -> PORÓWNANIA -> SKOK

## Slide 93: PORÓWNANIA I SKOKI
CMP A, B – COMPARE (ODEJMIJ I USTAW FLAGI – DZIAŁA JAK SUB)
FCOMI ST(0), B – COMPARE (KOPROCESOR, B = ST(*))

## Slide 94: JMP ADRES – SKOK BEZWARUNKOWY
LOOP_DA_LOOP:
; SOME OPS
JMP LOOP_DA_LOOP

## Slide 95: JMP ADRES – SKOK BEZWARUNKOWY
LOOP_DA_LOOP:
; SOME OPS
JMP LOOP_DA_LOOP
DO {
// SOME OPS
} WHILE (TRUE);

## Slide 96: PORÓWNANIA I SKOKI
SKOKI WARUNKOWE:
J [N] [A/B] [E]
J [N] [G/L] [E]
J [N] [C/O/S/Z]

## Slide 97: PORÓWNANIA I SKOKI
SKOKI WARUNKOWE:
JUMP IF [NOT] [ABOVE/BELOW] [OR EQUAL]
JUMP IF [NOT] [GREATER/LOWER] [OR EQUAL]
JUMP IF [NOT] [CARRY/OVERFLOW/SIGN/ZERO]

## Slide 98: PORÓWNANIA I SKOKI
SKOKI WARUNKOWE:
BEZ ZNAKU: [ABOVE/BELOW] [OR EQUAL]
ZE ZNAKIEM: [GREATER/LOWER] [OR EQUAL]
FLAGI: [CARRY/OVERFLOW/SIGN/ZERO]

## Slide 99: SKOK WARUNKOWY
DO_WHILE:
; SOME OPS
CMP ???, ???
J??? DO_WHILE
DO {
// SOME OPS
} WHILE (???);

## Slide 100: PORÓWNANIA I SKOKI
JAKA INSTRUKCJA DLA WARUNKU?
WHILE (ECX <= 32), ECX = RANGE(0..31)
J [N] [A/B] [E]
J [N] [G/L] [E]
J [N] [C/O/S/Z]

## Slide 101: PORÓWNANIA I SKOKI
JAKA INSTRUKCJA DLA WARUNKU?
WHILE (ECX <= 32), ECX = RANGE(0..31)
CMP ECX, 32
JBE DO_WHILE
J [N] [A/B] [E]
J [N] [G/L] [E]
J [N] [C/O/S/Z]

## Slide 102: PORÓWNANIA I SKOKI
JAKA INSTRUKCJA DLA WARUNKU?
WHILE (AL > 0), AL = BAJT -128..127
J [N] [A/B] [E]
J [N] [G/L] [E]
J [N] [C/O/S/Z]

## Slide 103: PORÓWNANIA I SKOKI
JAKA INSTRUKCJA DLA WARUNKU?
WHILE (AL > 0), AL = BAJT -128..127
CMP AL, 0
JG DO_WHILE
J [N] [A/B] [E]
J [N] [G/L] [E]
J [N] [C/O/S/Z]

## Slide 104: DO WHILE (AL > 0 && ECX < 64)
DO_WHILE:
; DO STUFF
CMP AL, 0 ; AL: -128..127
JNG END_DO_WHILE
CMP ECX, 64 ; ECX: 0..64
JB DO_WHILE
END_DO_WHILE:
; ETC…
CMP DZIAŁA RAZ – KILKA JMP POD RZĄD?
J [N] [A/B] [E]
J [N] [G/L] [E]
J [N] [C/O/S/Z]

## Slide 105: DO WHILE (AL > 0 && ECX < 64)
DO_WHILE:
; DO STUFF
CMP AL, 0 ; AL: -128..127
JNG END_DO_WHILE
CMP ECX, 64 ; ECX: 0..64
JB DO_WHILE
END_DO_WHILE:
; ETC…
CMP DZIAŁA RAZ – KILKA JMP POD RZĄD?
J [N] [A/B] [E]
J [N] [G/L] [E]
J [N] [C/O/S/Z]

## Slide 106: DO WHILE (AL > 0 || ECX < 64)
DO_WHILE:
; DO STUFF
CMP AL, 0 ; AL: -128..127
JG DO_WHILE
CMP ECX, 64 ; ECX: 0..64
JB DO_WHILE
END_DO_WHILE:
; ETC…
CMP DZIAŁA RAZ – KILKA JMP POD RZĄD?
J [N] [A/B] [E]
J [N] [G/L] [E]
J [N] [C/O/S/Z]

## Slide 107: DO WHILE (AL > 0 || ECX < 64)
DO_WHILE:
; DO STUFF
CMP AL, 0 ; AL: -128..127
JG DO_WHILE
CMP ECX, 64 ; ECX: 0..64
JB DO_WHILE
END_DO_WHILE: ; <- PO CO TO?
; ETC…
CMP DZIAŁA RAZ – KILKA JMP POD RZĄD?
J [N] [A/B] [E]
J [N] [G/L] [E]
J [N] [C/O/S/Z]

## Slide 108: DO WHILE (AL > 0 || ECX < 64)
DO_WHILE:
; DO STUFF
CMP AL, 0 ; AL: -128..127
JG DO_WHILE
CMP ECX, 64 ; ECX: 0..64
JB DO_WHILE
END_DO_WHILE: ; <- PO CO TO?
; ETC…
BREAK;
\/
JMP END_DO_WHILE

## Slide 109: IF (…) { … }
CMP ???, ???
JN?? END_IF_STUFF
IF_STUFF:
; SOME OPS
END_IF_STUFF:
; OPS AFTER IF
IF (???) {
// SOME OPS
}

## Slide 110: IF (…) { … }
CMP [ESI], 4
JNL END_IF_STUFF
IF_STUFF:
; SOME OPS
END_IF_STUFF:
; OPS AFTER IF
IF ([ESI] < 4) {
// SOME OPS
}

## Slide 111: IF (…) { … } ELSE (…) { … }
CMP [ESI], 4
JNL ELSE_STUFF
IF_STUFF:
; SOME OPS
JMP END_IF_STUFF
ELSE_STUFF:
; OTHER OPS
END_IF_STUFF:
; OPS AFTER IF
IF ([ESI] < 4) {
// SOME OPS
} ELSE {
// OTHER OPS
}

## Slide 112: WHILE (…) { … }
WHILE_STUFF:
CMP EDI, 0
JNE END_IF_STUFF
; SOME OPS
END_WHILE_STUFF:
; OPS AFTER IF
WHILE (EDI == 0) {
// SOME OPS
}

## Slide 113: WHILE (…) { … }
WHILE_STUFF:
CMP EDI, 0
JNZ END_IF_STUFF
; SOME OPS
END_WHILE_STUFF:
; OPS AFTER IF
WHILE (EDI == 0) {
// SOME OPS
}

## Slide 114: FOR (…) { … }
FOR (INT I = 0; I < 32; I++) { … }

## Slide 115: FOR (…) { … }
FOR (ECX = 0; ECX < 32; ECX++) { … }

## Slide 116: FOR (ECX = 0; ECX < 32; ECX++) {…}
ECX = 0;
DO {
// SOME OPS
ECX++;
} WHILE (ECX < 32);

## Slide 117: FOR (ECX = 0; ECX < 32; ECX++) {…}
ECX = 0;
DO {
// SOME OPS
ECX++;
} WHILE (ECX < 32);
MOV ECX, 0
DO_WHILE:
; SOME OPS
INC ECX
CMP ???, ???
J??? DO_WHILE
END_DO_WHILE:
; ETC…

## Slide 118: ZADANKO?
KOLOKWIUM 8.12.2016, 6 PUNKTÓW
TREŚĆ: HTTP://AKO.DRAGONIC.EU

## Slide 119: ZADANKO!
NAPISZ PROGRAM W 32-BITOWYM ASMIE OBLICZAJĄCY PROSTE ŚREDNIE KROCZĄCE DLA PEWNEGO SZEREGU CZASOWEGO (SMA). JEST TO ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z N OSTATNICH POMIARÓW. DODATKOWYM PARAMETREM JEST PRZESUNIĘCIE POCZĄTKU OKNA O K KOLEJNYCH ELEMENTÓW SZEREGU PRZY WYZNACZANIU KOLEJNEJ ŚREDNIEJ.

## Slide 120: ZADANKO!
P = {P0, P1, P2, …}, N = 4, K = 2
{P0, P1, P2, P3}, {P2, P3, P4, P5}, …
ELEMENTY SZEREGU MAJĄ PO 16 BITÓW, WARTOŚĆ N ZNAJDUJE SIĘ W ECX, WARTOŚĆ K W EBX (0 < K <= N), ESI WSKAZUJE POŁOŻENIE PIERWSZEGO ELEMENTU, EDX LICZBĘ WSZYSTKICH ELEMENTÓW SZEREGU (M > N). W REJESTRZE EDI ZNAJDUJE SIĘ ADRES PAMIĘCI DO KTÓREGO NALEŻY WPISYWAĆ KOLEJNE 16-BITOWE ŚREDNIE SMA DLA ZADANYCH PARAMETRÓW.

## Slide 121: ZADANKO!
P = {P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, …}
{P0, P1, P2, P3}, {P2, P3, P4, P5}, …
DLA N = 4, K = 2, ZACZYNAMY OD P0 I SUMUJEMY NASTĘPNE 4 ELEMENTY (P0..P3), PO CZYM DZIELIMY PRZEZ 4. POTEM SKACZEMY O 2 ELEMENTY DO PRZODU (DO P2), ZNOWU SUMUJEMY 4 ELEMENTY (P2..P5) I DZIELIMY PRZEZ 4. I TAK DALEJ, AŻ POLICZYMY ŚREDNIE DLA WSZYSTKICH TAKICH PODCIĄGÓW Z DANEGO NAM CIĄGU P (ZNAMY JEGO DŁUGOŚĆ).

## Slide 122: ZADANKO!
-> CODE

## Slide 123: KONIEC
DZIĘKI!
FEEDBACK PLS?
HTTP://AKO.DRAGONIC.EU
YOUR HUMBLE HOST
RYSIEK KNOP

## Slide 124: KONIEC
YOUR HUMBLE HOST
RYSIEK KNOP
SLAJDY I MATERIAŁY DOSTĘPNE NA LICENCJI
CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL
UŻYTO ZADAŃ NA KOLOKWIUM Z AKO
DR INŻ TOMASZA DZIUBICHA