## Slide 1: AKOmpaniament
SLAJDY: HTTP://AKO.DRAGONIC.EU
2018-01-23

## Slide 2: TEORIA
KOD ZAGADKA, NAPISZ CO SIĘ STANIE
CZYM RÓŻNIĄ SIĘ DANE ROZKAZY, CO ROBIĄ
LICZNIK ASEMBLACJI ($)
CPU WIELOWĄTKOWE VS WIELORDZENIOWE
PRZERWANIA: CO TO JEST, TABLICA DESKRYPTORÓW
OMÓWIĆ SPOSOBY KODOWANIA LICZB (U2, U1, …)
RAMKA STOSU (STACK FRAME, CALL STACK)

## Slide 3: TEORIA & RANDOM
TYP KOMPUTERA X, WYBIERZ GŁÓWNE CECHY
GRID COMPUTING VS KLASTRY
INTERFEJS ABI (APPLICATION BINARY INTERFACE)
KIEDY PROCESOR MOŻE RZUCIĆ WYJĄTKIEM X?
CLOCKS PER INSTRUCTION (2 KOMPUTERY, CYKL ZEGARA TRWA X, CPI = Y, KTÓRY SZYBSZY?)

## Slide 4: TEORIA & RANDOM
BAJT REP – POWTARZANIE INSTRUKCJI
JAK ODRÓŻNIANE SĄ OPERANDY 16/32-BITOWE?
SCHARAKTERYZOWAĆ GRUPĘ INSTRUKCJI X
JAK UŻYWANE SĄ FLAGI W PEWNYCH INSTRUKCJACH
FLOATY – MANIPULACJA, WYZNACZANIE WARTOŚCI
WARTOŚCI SPECJALNE W KOPROCESORZE
PODSTAWY KODOWANIA INSTRUKCJI – 3 KOŁO

## Slide 5: TEORIA & RANDOM & KNUCKLES
ZAMIENIĆ SKŁADNIĘ AT&T NA INTELOWSKĄ
ZA CO ODPOWIADA UKŁAD DMA I JAK DZIAŁA?
DO CZEGO SŁUŻY BAJT SIB?
PORÓWNAĆ PROCESORY RISC I CISC
DEFINICJA CZASU DOSTĘPU DO PAMIĘCI
OMÓWIĆ GRUPY ROZKAZÓW MMX, SSE, AVX
PRZYSPIESZENIE PROGRAMÓW PO DODANIU KOLEJNEGO CPU

## Slide 6: MIKROKOD
MOV EAX, [EDX + 2*ESI + 0F420h]

## Slide 7: MIKROKOD
MOV EAX, [EDX + 2*ESI + 0F420h]

## Slide 8: MIKROKOD
INSTRUKCJE WYKONYWANE NA PROCESORZE NIE SĄ TRYWIALNE – NAJCZĘŚCIEJ SĄ ROZKŁADANE NA KILKA MNIEJSZYCH, DUŻO PROSTSZYCH W IMPLEMENTACJI SPRZĘTOWEJ. MIKROKOD STERUJE TYM TŁUMACZENIEM.

## Slide 9: MIKROKOD
STEROWANIE MOŻNA ZROBIĆ NA DWA SPOSOBY:
MIKROPROGRAMOWE: MOŻLIWY DO ZAKTUALIZOWANIA PROGRAM TŁUMACZĄCY – DZISIEJSZE CPU INTELA
MIKROUKŁADOWE: PODŁĄCZONY NA STAŁE UKŁAD STERUJĄCY

## Slide 10: MOV EAX, [EDX + 2*ESI + 0F420h]
…?

## Slide 11: MOV EAX, [EDX + 2*ESI + 0F420h]
DATA = ESI DATA = 0F420h
ACC = DATA ACC += DATA
ACC += DATA ADDR = DATA
DATA = EDX LOAD
ACC += DATA EAX = DATA
DATA:
MAGISTRALA DANYCH
ADDR:
MAGISTRALA ADRESOWA
ACC: AKUMULATOR
LOAD: DATA = [ADDR]

## Slide 12: PIPELINE
INSTRUKCJE SĄ SKOMPLIKOWANE – CZY MOŻNA „ZMODULARYZOWAĆ” ICH WYKONYWANIE?

## Slide 13: PIPELINE
INSTRUKCJE SĄ SKOMPLIKOWANE – CZY MOŻNA „ZMODULARYZOWAĆ” ICH WYKONYWANIE?

## Slide 14: PIPELINE
INSTRUKCJE SĄ SKOMPLIKOWANE – CZY MOŻNA „ZMODULARYZOWAĆ” ICH WYKONYWANIE?
EXECUTE
DECODE
FETCH

## Slide 15: PIPELINE
INSTRUKCJE SĄ SKOMPLIKOWANE – CZY MOŻNA „ZMODULARYZOWAĆ” ICH WYKONYWANIE?
EXECUTE
DECODE
FETCH
FAKTYCZNIE ISTNIEJĄCY PIPELINE – ARM7TDMI:

## Slide 16
https://goo.gl/kgidkG

## Slide 17
https://goo.gl/Z6an7j

## Slide 18
nofajnie.jpg
https://goo.gl/Z6an7j

## Slide 19
https://goo.gl/Z6an7j

## Slide 20
https://goo.gl/Z6an7j

## Slide 21: RISC VS CISC
RISC: MAŁO PROSTYCH INSTRUKCJI
CISC: DUŻO SKOMPLIKOWANYCH INSTRUKCJI

## Slide 22: RISC VS CISC – ARMv4
MOV MVN MRS MSR
ADD ADC SUB SBC RSB SDC MUL MLA
UMULL UMLAL SMULL SMLAL
CMP CMN TST TEQ AND EOR ORR BIC
STR STM SWP CDP MRC MCR LDC STC
B BL BX LDR LDM SWI

## Slide 23
MEANWHILE IN THE INTEL LAND

## Slide 24: PIPELINE
WRITE
EXEC
SCHED
RENAME
DECODE
MAMY KILKA BLOKÓW, TRAFIAMY NA JMP – CO TERAZ?
FETCH

## Slide 25: PIPELINE
WRITE
EXEC
SCHED
RENAME
DECODE
MAMY KILKA BLOKÓW, TRAFIAMY NA JMP – CO TERAZ?
KOLEJNE INSTRUKCJE PO JMP NIE WYKONAJĄ SIĘ, A
PIPELINE WYKONUJE „INSTRUKCJE WIDMO”.
FETCH

## Slide 26: BRANCH PREDICTION
WRITE
EXEC
SCHED
RENAME
DECODE
MOV -> JMP -> XOR -> MOV -> MOV -> …
FETCH

## Slide 27: BRANCH PREDICTION
WRITE
EXEC
SCHED
RENAME
DECODE
MOV -> JMP -> XOR -> MOV -> MOV -> …
|-> MOV -> AND -> ADD -> …
FETCH

## Slide 28: BRANCH PREDICTION
WRITE
EXEC
SCHED
RENAME
DECODE
BRANCH PREDICTOR MA „STRZELIĆ” CZY DANA INSTRUKCJA SKOCZY CZY TEŻ NIE. JEŚLI ZROBI TO DOBRZE, PIPELINE BĘDZIE CAŁY CZAS PRACOWAŁ!
FETCH

## Slide 29: STATIC BRANCH PREDICTION
JMP – SKOCZY JNO – NIE SKOCZY
JC – NIE SKOCZY JE - SKOCZY
JAE – SKOCZY JNZ – NIE SKOCZY
ITD…

## Slide 30: DYNAMIC BRANCH PREDICTION
JEŚLI BRAK INFORMACJI O PROGRAMIE – STATIC!
STRONGLY NOT TAKEN
WEAKLY NOT TAKEN
WEAKLY TAKEN
STRONGLY TAKEN
NOT TAKEN
TAKEN

## Slide 31: </TEORIA> <PRAKTYKA>
PRZERWA

## Slide 32: </TEORIA> <PRAKTYKA>
LIVE CODING?

## Slide 34: </PRAKTYKA>

## Slide 35: KONIEC
DZIĘKI!
FEEDBACK PLS?
HTTP://AKO.DRAGONIC.EU
YOUR HUMBLE HOST
RYSIEK KNOP

## Slide 36: KONIEC
YOUR HUMBLE HOST
RYSIEK KNOP
SLAJDY I MATERIAŁY DOSTĘPNE NA LICENCJI
CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL
UŻYTO ZADAŃ NA KOLOKWIUM Z AKO
DR INŻ TOMASZA DZIUBICHA